Описание

UNISILKON L 250 L i- специальная смазка  на основе силикона и ПТФЭ для клапанов и регулирующих механизмов

в санитарии, производстве напитков и отоплении.

UNISILKON L 250 L обладает хорошей проникающей способностью в незначительные зазоры и точки с затрудненным доступом.

Помимо того , что вязкость почти не зависит от рабочей температуры, UNISILKON L 250 L позволяет сделать постоянными усилия срабатывания внутри ряда одноуровневых смесителей холодной/горячей  водопроводной воды.

UNISILKON L 250 L устойчив к

холодной и горячей воде, горячему пару вплоть до  120/130°C. Она совместима с большинством веществ в пищевых технологиях и в производстве напитков, таких как

пиво, молоко, соки, ликеры, водяные жидкости, также как и с кислыми и щелочными средствами дезинфекции.

UNISILKON L 250 L неустойчива в большинстве органических растворителей, растворах сильных кислот и щелочей. UNISILKON L 250 L используют также как уплотнительную смазку и  вспомогательное средство для уплотнения и герметизации при контактах с холодной водой или горячим паром.

Продукт термически стабилен до

160°C и недостаточно стабилен после при низких потерях на испарение.

UNISILKON L 250 L соответствует  требованиям Германского федерального агентства по окружающей среде к гигиене для смазок, контактирующих с водопроводной водой (от 15 апреля 2003 г.).

Продукт сертифицирован институтом

Engler Bunte университета в Карлсруэ - Германия (DVGW-KTW)

Центром  исследований, Великобритания (WRC)

- NSF 51 и 61 (США)

- AS4020 (Австралия)

- ACS (Франция)

Применение

Водопроводная вода:

Керамические диски клапанов

Одинарные пробочные смесители:

Керамические диски и выступы клапанов

Пробочные смесители с двумя ручками:

Головки шарниров, переключатели душа, душевых головок и т.п.

Термостатические смесительные краны:

Терморегуляторы, термоэлементы и т.п.

Греющие установки:

Вентили, термостаты, запрессованные уплотнения

Примечания по применению

UNISILKON L 250 L  нейтральна по отношению к металлам, термопластикам (например,

ABS, поликарбонаты ...) и эластомерам (например,.

EPDM, NBR ...).

Перед массовым применением мы рекомендуем проверить совместимость с эластомерами, по возможности, в условиях, близких к реальным.

UNISILKON L 250 L может наноситься любым привычным способом и  методом втирания тампоном.

Пожалуйста, посмотрите материал листка безопасности.

Unisilkon L 250 L Превосходная проникающая способность Удобство в работе благодаря хорошему поведению вязкостно-температурной кривой Отличная устойчивость к воде и горячему пару Высокая термическая стабильность Хороший уплотняющий эффект Нейтральна относительно металлов и пластиков (термопластики и эластомеры) Сертифицирована по DVGW-KTW, WRC и т.д.

Хранение

Минимальный срок хранения составляет около 36 месяцев при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке в сухом непромерзающем помещении.

Упаковка

60 г. тюбик

500 г. картридж

750 г банка

30 кг ведро

| Данные о продукте | UNISILKON L 250 L |
| --- | --- |
| Базовое масло | Силиконовое масло |
| Загуститель | ПТФЭ |
| Диапазон рабочих температур, [°C] | -45 - 160 |
| Цвет | Белый |
| Плотность по DIN 51757 (при 20°C) [г/см³],около | 1,3 |
| Кинематическая вязкость базового масла по DIN 51562 п. 01, 25°C, [мм²/сек], около | 1350 |
| Класс консистенции NLGI, DIN 51818 | 3 |
| Коррозия меди по DIN 51811, 244ч/100°C, степень | 1-100 |
| Точка каплепадения по DIN ISO 2176, [°C] | ≥ 230 |
| Устойчивость к воде по DIN 51807 п. 01, 3ч/90°C, степень | ≤ 1 - 90 |

*  Диапазон рабочих температур имеет ориентировочные значения, которые зависят от состава смазочного материала, назначения использования и способа применения. В зависимости от механико-динамических нагрузок, времени, давления и температуры могут изменяться консистенция, вязкостные характеристики смазочных материалов. Подобные изменения характеристик могут повлиять на эффективность смазочных составляющих.

| Kluber Lubrication входит в группу Freudenberg |  |
| --- | --- |